Power Input
- D8
- C103
- J6
+10V Regulator
- U6
- C98, C99, C100
+5V Regulator
1. U4
2. C92, C93, C94
check for solder bridges
Sidetone Filter
1. C101, C102
2. R74, R75, R76
3. R77
Microcontroller Support
1. C90, C91, C95
2. C96, C97
3. X7
4. R70, R71, R72, R73
5. Q23
AF Amplifier & Mute
1. R3, R4, R7, R8
2. C5, C6
3. U1
4. R25, R26
5. R21, R23
6. C25, C28
7. C30, C31, C32, C33
8. C26, C29
9. D2, D3
10. R20, R28, R29, R30, R31, R36
11. R18
12. Q10
13. C34
14. R27
15. J1
Check for “CC” audio output, tweak sidetone level
VFO
1. Q21, Q22
2. C75, C76, C79, C80, C82, C84, C88
3. R57, R58, R61, R64,
4. R60, R65, R66, R68, R69, R62, R67, R55, R59
5. L16
6. C78, C83, C85, C86, C89
7. C87
8. L15
Freq counter check
1. Q20
2. D5, D6, D7
3. R63
Check tuning range
1. C77
2. R56
Check RIT functioning and range
BFO
1. Q13
2. R37, R38, R41
3. L7
4. C41, C44, C46, C38, C48
5. C49
6. X5
BFO check
Product Detector
1. Q8, Q9
2. R19, R22, R35, R32, R33
3. C27, C40
Post-Filter IF Amp
1. R2, R6
2. C36, C37, C42, C45, C47
3. C39, C43
4. R24, R34, R39, R40
5. D4
6. Q11, Q12
7. L5, L6
8. C35
LED Check
IF Filter
1. C3, C4, C7, C11, C8, C10, C9
2. X1, X1, X3, X4
Pre-Filter IF Amp
1. C1, C2, C14, C15, C19, C13
2. R1, R9, R10, R11
3. Q1, Q2
4. D1
5. L1
LED Check
Mixer
1. C12, C24
2. R5, R12, R14, R16
3. Q3, Q4
4. L2
Bandpass Filter
1. C17, C18, C20, C23
2. C21, C22
3. L3, L4
T/R Switch
1. C16
2. R13, R15, R17
3. Q7, Q5, Q6
TX Low-Pass Filter
1. C66, C67, C70, C71, C72, C73, C74
2. L12, L13, L14
Receiver Check
Keying
1. C104, C105
2. R78, R79, R80, R81
3. Q24, Q25
4. D9, D10
Carrier Oscillator
1. Q15
2. R44, R48, R52
3. L10
4. C55, C60, C62, C61
5. C63
6. X6
CO Check (use TUNE mode)
TX Mixer
1. R42, R50, R51, R53
2. C50, C65
3. Q16, Q17
TX Bandpass Filter
1. R45
2. C57, C59, C53
3. C56, C58
4. L8, L9
TX Bandpass Filter Buffer
1. C51
2. R47
3. Q14
(Optional) Tune TX Bandpass Filter
TX Buffer
1. C52, C54
2. R43, R49, R46
3. U3
TX Power Amplifier
1. R54
2. C69
3. Q18, Q19
4. L11
5. C68